## Slide 1
Brandschutzunterweisung
[Betrieb]
[Arbeitsstätte / Bereich]
Datum: [TT.MM.JJJJ]
Unterweisende Person: [Name]
Vorlage von kalibrat.de – vor dem Vortrag an den eigenen Betrieb anpassen.
Unterweisung nach ASR A2.2 Punkt 7.2 – vor Aufnahme der Beschäftigung, bei Veränderung des Tätigkeitsbereichs und mindestens einmal jährlich

## Slide 2
Was bei uns brennen kann
• [Womit arbeiten wir: brennbare Flüssigkeiten, Späne, Staub, Gase, Akkus?]
• [Wo wird geschweißt, getrennt, gelötet? Erlaubnisschein?]
• [Elektrische Anlagen, Ladeplätze für Akkus und Stapler]
• Ordnung und Sauberkeit sind der billigste Brandschutz.

## Slide 3
Brandklassen und das passende Löschmittel
• A – feste Stoffe: Holz, Papier, Textilien, Kohle
• B – flüssige Stoffe: Benzin, Öle, Lacke, Wachse
• C – Gase: Propan, Erdgas, Acetylen, Wasserstoff
• D – Metalle: Aluminium, Magnesium, Lithium, Natrium
• F – Speiseöle und -fette in Frittier- und Fettbackgeräten
• Für elektrische Anlagen gibt es keine eigene Brandklasse; auf dem Löscher stehen Spannung und Mindestabstand.

## Slide 4
Wo bei uns was steht
• [Wo hängen die Feuerlöscher? Wie viele, welcher Typ?]
• [Wo sind Wandhydranten, Löschdecke, Brandmelder?]
• [Wo hängt der Flucht- und Rettungsplan?]
• [Wo ist unsere Sammelstelle?]

## Slide 5
Verhalten im Brandfall
• Ruhe bewahren – Brand melden: Notruf 112, dann [interne Nummer].
• Melden: Wo brennt es? Was brennt? Wie viele Betroffene? Warten auf Rückfragen.
• In Sicherheit bringen: gefährdete Personen mitnehmen, Türen schließen, Fluchtwege benutzen, keine Aufzüge.
• Löschversuch nur, wenn es ohne eigene Gefährdung geht – sonst Bereich verlassen.
• Sammelstelle aufsuchen, Vollzähligkeit melden, auf die Feuerwehr warten.

## Slide 6
Feuerlöscher richtig benutzen
• Löscher entsichern, Abstand halten, Brand in Windrichtung angehen.
• Flächenbrände von vorn und unten löschen, Tropf- und Fließbrände von oben nach unten.
• Mehrere Löscher gleichzeitig einsetzen, nicht nacheinander.
• Brandstelle beobachten – ein gelöschter Brand kann wieder aufflammen.
• Benutzten Löscher nicht zurückhängen: [wer füllt ihn wieder?]

## Slide 7
Wer bei uns was ist
• Brandschutzhelfer: [Namen] – in der Regel 5 % der Beschäftigten je Schicht (ASR A2.2 Punkt 7.3).
• Ersthelfer: [Namen, Telefon]
• [Brandschutzbeauftragter, falls benannt]
• Regeln im Brandfall hängen aus: [wo? z. B. Brandschutzordnung Teil A]

## Slide 8
Fragen – und dann unterschreiben
• Was ist unklar?
• Wo stimmt der Plan nicht mit dem Alltag überein?
• Die Teilnahme wird auf dem Nachweis mit Unterschrift bestätigt.
• Nächste Unterweisung: spätestens [TT.MM.JJJJ]

## Slide 9
Vorlage von kalibrat.de – bitte an den eigenen Betrieb anpassen.